ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

# Fakulta elektrotechnická

Katedra elektrických pohonů a trakce

K13114

Měření dynamických parametrů bezkontaktního spínače s tranzistory IGBT

# Pracovní skupina:

Vypracoval:

Datum měření

Stejnosměrný spínač s  tranzistory IGBT

Úkol měření

Změřte základní statické s dynamické parametry bezkontaktního spínače s IGBT tranzistory v obvodu stejnosměrného proudu s odporovou zátěží.

1. Změřte závislost úbytku napětí na spínači v sepnutém stavu   Ucc =  f(Ic)

v rozsahu zatěžovacích proudů 1 – 5 A.

Spolu s proudem spínače i cc (t)  zaznamenejte i časový průběh budicího napětí ugs (t).

2. Změřte dynamické zapínací vlastnosti  ton = f(Ic),      toff = f(Ic),      td = f(Ic)

v rozsahu zatěžovacích proudů 1 – 5 A

3. Pomocí programu SCOPE XP vyhodnoťte velikost zapínacích a vypínacích ztrát

Pzap = f(Ic)  a    Pvyp = f(Ic)  v rozsahu  zatěžovacích proudů 1 – 5 A

Oscilogramy všech měření zaznamenejte pomocí programu SCOPE XP na počítači a vyhodnoťte požadované parametry. Výsledky měření v podobě vzorového referátu odevzdejte v papírové i elektronické formě (zaslat e-mailem na adresu  mindl@fel.cvut.cz) na následujícím laboratorním cvičení.

Schéma zapojení měřicí úlohy

Obr.1  Schéma zapojení měřené úlohy

## Použité přístroje

Přípravek bezkontaktního spínače

Napájecí zdroj 24V/5A

SS ampérmetr

Zatěžovací odpor  39 Ω/ 4A

Diferenciální napěťová sonda ( 2ks )

Proudová klešťová sonda TK 622 A

Paměťový osciloskop TDS

Oddělovač rozhraní RS 232

Osobní počítač PC

## Teoretický rozbor

Bezkontaktní spínač s tranzistory IGBT je možné charakterizovat celou řadou parametrů, které vystihují jeho vlastnosti. Výkonový obvod měřeného spínače obsahuje dvojici antisériově zapojených tranzistorů IGBT s paralelními diodami. Toto zapojení umožňuje univerzální použití spínače jak pro spínání střídavého, tak stejnosměrného proudu. Předmětem měření je vyšetřit chování spínače jak v dynamické, tak statické oblasti. Pro měření je použit 4 kanálový  paměťový osciloskop s výstupem RS 232 do PC, doplněný proudovou a dvěma napěťovými diferenciálními sondami. Časové průběhy měřených veličin během zapínacího a vypínacího děje se přenesou do počítače a následně zpracují pomocí programu SCOPE XP. Předmětem vyhodnocování jsou zapínací a vypínací doby, doby nárůstu a poklesu spínaného proudu a napětí na spínači. Protože uvedené parametry vykazují změny v závislosti na velikosti spínaného proudu, je jejich vyšetření předmětem měření. Součástí vyhodnocení je i měření zapínacích a vypínacích ztrát, které lze vyhodnotit pomocí funkce součinu CH1 * CH2. Během zpracování výsledků je nutno správně určit přepočítávací konstanty pro zobrazení jednotlivých měřených veličin (měřítka).

## Ovládání přípravku bezkontaktního spínače

Po zapnutí bezkontaktní spínač čeká na připojení napětí spínaného obvodu. Tento stav je oznamován blikající LED a na displeji svítícím chybovým hlášením E1 (není připojeno spínané napětí).

Po připojení napětí je automaticky rozpoznáno střídavé, resp. stejnosměrné napětí, a podle toho je zobrazeno menu výběru řízení.

Menu řízení:

D1 – Spínač je ovládán ručně pomocí tlačítek ZAPNOUT a VYPNOUT.

D2 – Řízení PWM. Nejdříve je zobrazeno F, pro nastavení frekvence, a následně S, pro nastavení střídy. Potvrzením se řízení spustí. Nadále je možné nastavovat požadovanou střídu (nutné požadavek vždy stvrdit tlačítkem POTVRĎ).

A1 – Spínač je ovládán ručně pomocí tlačítek ZAPNOUT a VYPNOUT.

A2 – Cyklické spínání. Nejdříve je zobrazeno FU, pro nastavení úhlu zapnutí napětí, následně FI, pro nastavení úhlu vypnutí proudu, poté PO, pro nastavení počtu period zapnuto, a nakonec PF, pro nastavení počtu period vypnuto. Řízení je nutné spustit tlačítkem ZAPNOUT. Kdykoliv je možné ukončit stisknutím VYPNOUT (držet do zobrazení “--“ na displeji). Program  se vrátí zpět na nastavení úhlu napětí.

A3 – Fázové řízení. Po potvrzení této položky menu je hned spuštěno řízení s řídícím úhlem 170°. Úhel je možné za provozu měnit. Změnu není nutné potvrzovat.

Kdykoliv je možné dané řízení ukončit a vrátit se na úplný začátek stiskem tlačítka RESET.

Hlášené chyby:

E1 – odpojeno napětí ve spínaném obvodu,

E2 – odpojena zátěž při cyklickém spínání.

Diagram ovládání přípravku bezkontaktního spínače je na Obr.2

Obr.2  Diagram ovládání přípravku bezkontaktního spínače

Typické časové průběhy měřených veličin

Obr.3

Časové průběhy

Ucc, Ic a Ugs

během zapínacího cyklu

Obr.4

Časové průběhy

Ucc, Ic a Ugs

během vypínacího cyklu

Obr.5

Časový průběh

výkonové ztráty p(t) během zapínacího cyklu

Obr.6

Snímek měřicího pracoviště